## Slide 1: Projektarbeit 3
Marco Pastore
Exposé (Entwurf)
zum
Statusmeeting am 30.09.2024

## Slide 3: Agenda
Mögliche Aufgaben
Beschaffung
Aktueller Softwarestand
Zeitplan

## Slide 4: Mögliche Aufgaben
Konstruktion und Fertigung einer geeigneten Kamerahalterung am Roboterarm
    Ziele: Sicherer Halt der Kamera, Funktionales Design, (Ausleuchtung des Arbeitsbereiches)
  Kalibrierung der Kamera / Aufbereitung der Bilddaten (Morphologische Filter)
Objekterkennung mittels Bild (Top-Down-Perspektive)
    Ziele: Erkennung verschiedener einfacher geometrischer Formen (Shape Matching), in verschiedenen Grundfarben (Farbmasken)
  Ermitteln der Position des Körpers im Raum, evtl. über mehrere Bildaufnahmen durch verfahrbare Kameraposition
  Steuerung des Roboterarmes (Inverses Kinematisches Problem)

## Slide 5: Beschaffung
Hardware: Raspberry Pi + Gehäuse, USB-Kamera / Raspberry Pi Kamera, Objekte zum Erkennen/Greifen

## Slide 6: Aktueller Softwarestand
Testumgebung: Acrylfarbtuben mit farbiger Banderole auf weißer Tischplatte
Kommunikation mit USB-Kamera
Konvertierung des Bildes in HSV-Farbraum
Farbmasken für blau und rot definiert
Morphologischer Open-Filter, um Rauschen zu minimieren
Mittelpunktbestimmung der gefundenen Farbfläche und Ausgabe der dazugehörigen Bildkoordinaten

## Slide 7: Aktueller Softwarestand

## Slide 8: Aktueller Softwarestand - Ausblick
Ergänzung um weitere Farbmasken
Konturerkennung

## Slide 9: Formales
Anmeldung Zeitraum: 07.10.2024 - 20.12.2024 (10.01.2025?)

## Slide 10: Zeitplan Gantt (Entwurf)